护色剂：汽巴®天来分®CL

Ciba® TINOFIX® CL

化学性质： 阳离子聚合物，基于聚乙烯多胺

物化参数：

外观：           低粘度清澈液体

颜色：           淡黄色

pH值( 5%水溶液)：6.5-8.0

密度(20°C)：     1.1 g/cm3

固含量：         43%

配伍性能：

易于配入的液体产品。

TINOFIX® CL 应用介绍:

1．适用于家用液体洗涤剂和柔顺剂，亦可用于预浸泡剂或其它洗涤助剂。

2．增强液体洗涤剂的固色性能，将染料固定在原有织物上，减少染料脱离。衣物颜色亮丽如新。

3．TINOFIX® CL的双重优势:

---固色：阳离子聚合物将阴离子染料分子缔合在织物纤维上，保持颜色的深度，防止褪色。

---抗燃料转移：与染料结合并保留在洗液中，防止白色织物变色或变暗淡，提高洗涤牢度。

4．在清洗和漂白洗涤剂中无效。

建议添加量：

0.5-1.0%

包装：    kg

贮存：   12个月